#### Fişa de Prezentare Proiect

Program Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara: 3 ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”

Prioritate de investitii: 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor”

Operatiunea: B ”Clădiri publice”

Cod Proiect 115132

Titlul cererii de finantare: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA”

Solicitant: UAT Municipiul Oradea

#### Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Bd. Dacia nr. 25

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de 61 luni, de la data semnării contractului de finanțare, inclusiv perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățămân din Municipiul Oradea - Scoala Gimnazială DACIA cu clasele I-VIII Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Obiective specifice:

- O (1) cladire a Scolii Gimnaziale DACIA Oradea, eficientizata energetic

- Reducerea consumului anual de energie primara cu 50% fața de consumul inițial dupa implementarea masurilor de eficientizare energetica a cladirilor. Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de caldura si a îmbunatațirii confortului interior si a eficienției energetice.

- Scaderea estimata a emisiilor gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) la 16 kg/mp/an dupa implementarea masurilor de eficientizare energetică. Masurile de intervenție presupun: scaderea substantiala a consumurilor de energie, eficientizarea sistemului de incalzire/racire, recuperatoare de caldura, susrse alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI:

Corpurile de clădire (1 clădire) vizate sunt:

- Cladirea C1 în regim de înalțime Steh partial + P+2E, fiind legata la sistemul central de termoficare. Clădirea C2 (sala de sport) nu constituie obiect al prezentului proiect.

Aria totală construita la sol Sc = 1.824,00 mp, Aria totală construita desfasurata SD = 5.154,00 mp, Suprafața utila totala Su = 4,091.72 mp.

INTERVENȚII PROPUSE:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

i.Lucrările de construcții și instalații care cuprind:

A.Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

- izolare termica fațadă suprafata vitrata: Inlocuirea tamplariilor exterioare (usi, ferestre) cu tamplarii eficiente energetic, din PVC, Low E, echipata cu sisteme de inchidere reglabile in trepte si cu grile de ventilatie precum si glafuri exterioare

- izolare termica fațadă partea opaca: cu placi minerale termoizolante de 15 cm.

- izolare termica planseu peste ultimul nivel cu placi minerale termoizolante de 20 cm

- izolare termica soclu cu placi minerale termoizolante de 5 cm

- izolare termica planseu peste subsolul tehnic partial la intradosul placii, cu placi minerale termoizolante de 10 cm

- izolare spaleti (ferestre usi) la exterior cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

- nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii: prin ferestrele si sistemul de anvelopa propus și prin sistemul integrat BMS.

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

- inlocuirea radiatoarelor cu ventiloconvectoare,

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice pentru consum propriu:

- panouri solare fotovoltaice pentru producere energie electrica fara distributie in sistem, montate pe cladire.

- recuperatoare de caldura, montate in pereti care functioneaza atat iarna pentru reuperarea caldurii,cat si vara.

D. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:

- instalare sistem de climatizare/ventilare/racire cu chiller cu pompa de caldură aer-apa.

E. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri:

- reabilitarea instalatiei de iluminat: se va inlocui in totalitate instalatia de iluminat: intrerupator-cablu-corp de iluminat.

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață: becuri tip LED

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de prezenta.

F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

- montarea unui sistem de automatizare, control si monitorizare: sistem integrat tip BMS  care va gestiona partea de incalzire/racire, ventilatie si iluminat.

ii. Dotări: utilaje şi echipamente tehnologice.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

Bugetul proiectului:

| Valoarea totală (cu TVA) | Valoarea totală eligibilă | Valoarea eligibilă nerambursabilă | Contributie la cheltuieli eligibile a Beneficiarului | Contributie la cheltuieli ne-eligibile inclusiv TVA a Beneficiarului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (lei) | (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) |
| 8,856,959.30 | 8,851,655.47 | 8,674,622.36 | 98% | 177,033.11 | 2% | 5,303.83 |
| Euro | Euro | Euro | (%) | Euro | (%) | Euro |
| 1,960,718,87 | 1,959,544,73 | 1,920,353,84 | 98% | 39,190.89 | 2% | 1,174.14 |

*Conform Ghid Solicitant POR 3.1B: Curs inforeuro al lunii decembrie 2016: 4,5172 lei/Euro